TECHNISCHE NEUHEITEN AUF DER

ENOMAQ /OLEOMAQ und TECNOVID /OLEOTEC 2009

Vom 10. bis zum 13. Februar finden auf der Messe von Zaragoza die von den Wein- und Ölbranchen am meisten erwarteten Handelstreffen statt – ENOMAQ, OLEOMAQ UND TECNOVID-OLEOTEC- die bedeutendsten Messen des internationalen Panoramas.

Viele der Unternehmen stellen auf dieser neuen Messe 2009 wichtige Neuheiten auf allen Sektoren vor. Wir zeigen eine Vorschau auf einige der markantesten Technischen Innovationen der Aussteller, die demnächst in den Messehallen zu sehen sind.

Die neuesten Tendenzen an Anlagen, Techniken und Maschinen für die Wein-, Öl- und Getränkeindustrie generell werden auf der 17. Ausgabe der ENOMAQ, der Internationalen Maschinen- und Ausrüstungsmesse für Weinkellereien und Abfüllanlagen und auf der 2. Ausgabe der OLEOMAQ, dem Salon der Maschinen und Ausrüstungen für Ölmühlen gezeigt werden, die vom 10. bis zum 13. Februar auf der Messe von Zaragoza stattfinden. Wie immer finden gleichzeitig der VI Internationale Salon der Weinanbautechniken und -ausrüstungen TECNOVID und der ll Salon der Techniken und Ausrüstungen für den Ölanbau, OLEOTEC mit innovativen Vorschlägen für Maschinen und Techniken für den Wein- und Olivenanbau statt.

Markante Innovationen bei ENOMAQ–OLEOMAQ 2009

Die Anwendung der Elektronik bei den Maschinen hat alle Produktionsverfahren umgestürzt. Die neuen Tendenzen bei den Maschinen für die Weinverarbeitung ebenso wie des Materials der Analysen und Labors des Weines verlangen tragbare, funktionelle, einfach zu handhabende Anlagen, die für Weinkellereien und Unternehmen aller Grössen geeignet sind.

Auf dem Maschinenensektor für Abfüllereien und Nebenanlagen wird eine revolutionäre Abfüllmaschine mit elektromagnetischem Management vorgestellt. Sie füllt per PLC der letzten Generation und einer geeigneten Software elektronisch ab, was durch den Ersatz der Walzen mit mechanischem Antrieb (bei den traditionellen Abfüllmaschinen) gegen elektropneumatische Ventile, die auf jeden der Hähne direkt einwirken, erreicht wurde und mit denen nach Belieben alle Phasen des Abfüllprozesses individuell gesteuert werden können. Diese Abfüllmaschine kann ausserdem an das Ausspülgerät und an eine oder mehrere Korkenanlagen als modulärer Uniblock online oder verwinkelt angeschlossen werden. Mit diesen Charakteritiken ist sie sehr hoch flexibel und vielseitig konfigurierbar, das Produkt kann mit verschiedenen Charakteristiken abgefüllt werden.

Eine weitere in dieser Branche vorgestellte und spezifisch an die Ölindustrie gerichtete Neuheit ist eine Pumpanlage mit automatischem Füllsystem. Die Anlage verfügt über eine Mischfluss-Zentrifugalpumpe mit Schneckenlaufrad für die Umfüllung von Feststoffen in eine Flüssigkeit, wodurch der Füllprozess automatisiert werden kann. Es handelt sich um ein für verschiedene Arten von Feststoffen geeignetes Programm, das diese nicht schädigt und das nicht bedient werden muss, da das automatisirte System das Flüssigkeitsniveau in der Ansaugleitung kontrolliert und das Füllsystem in Gang setzt oder anhält.

Als eine weitere einzigartige Marktneuheit ist besonders ein Drehkorken zu erwähnen, der anhand eines Membranmechanismus die Durchlassigkeit für die Mikrooxygenation in der Flasche kontrolliert. Dieses innovative Verschlusssystem verhält sich wie ein erstklassiger Korken, der Wein kann sich ohne das typische Reduktionsproblem angemessen entwickeln.

Bei Etikettierung, Handhabung oder Verpackung werden einige aufsehenerrengende Neuheiten wie die 100-prozentig wieder verwertbaren Aufklebeetiketten für P.E.T-Verpackungen vorgestellt. Sie sind aus Propylen mit einem Spezialklebstoff hergestellt, sodass ein Ganzes mit der PET-Verpackung entsteht, die, ohne dass die Komponenten getrennt werden müssen, wiederverwertet werden kann. Damit werden Kosten und Energie bei dem Verfahren eingespart und das wiederaufbereitete Material kann sogar für die Verpackung von Lebensmitteln verwendet werden. Im gleichen Bereich wird auf dieser Messe aussserdem ein speziell an die Wein- und Ölindustrie gerichteter Farbdrucker der letzten Generation vorgestellt werden, der sich on-line an ein Computerprogramm für die Etikettierung zylindrischer und quadratischr Produkte anpasst; damit wird gleichzeitig das Etikett ausgedruckt und auf dem Produkt angebracht, womit 50% der Zeit eingespart werden, die für die beiden Vorgänge getrennt benötigt werden.

Auf dem Sektor Behälter und Verpackungen werden wir ein neues französisches Eichenfass sehen, das ein neues Herstellungsverfahren mit doppeltem Darrprozess bei niedrigen Temperaturen einführt, sodass man drei verschiedene Spezialfässer erhält: für Weisswein, für Rotwein und für kräftige und sehr strukturierte Weine. Mit ihnen bleibt die Authentizität der Traube erhalten, das ursprüngliche Aroma wird vollständig respektiert und die Reifezeit kann dank der schnellen Integrierung des Holzes verkürzt werden. Als Nebenmaschine der Weinkellerei ist ein Fassreiniger der dritten Generation besonders zu erwähnen, der ohne Kraftanwendungen benutzt wird. Er ist mit einem Mechanismus ausgestattet, der das Fass auf die Reinigungsposition anhebt; sein Design ermöglicht die Einführung des Rohrs in das Fass. Ausserdem verfügt er über eine Reihe austauschbarer und vielseitiger Zubehörteile, die die Lebensdauer des Rohrs beträchtlich verlängern und damit bedeutende Materialkosten einsparen.

Auch wird es wichtige Neuheiten bei Maschinen und Anlagen zur Weinbehandlung wie einen Gärungssensor geben, der während des Gärungsvorgangs kontinuierlich die Veränderung von Zucker in Alkohol misst. Die Information wird an einen Computer gesendet, der die Daten graphisch interpretiert, sodass man eine Verbrauchskurve in Realzeit erhält. Dadurch kann der Önologe die Gärung genauer als mit der traditionellen regelmässigen Densitätisentnahme verfolgen. Mit der Software dieses Sensors können Alarme programmiert, die Kühlung, das Umpumpen, die Mikrooxygenation usw. kontrolliert werden.

Eine andere innovative Anlage auf diesem Sektor schützt den in Flaschen abgefüllten Wein, indem der aufgelöste Sauerstoff bis zu 95-97% vor der Abfüllung eleminiert wird. Das verlängert die durchschnittliche Lebensdauer des Weins und hält sein Aromaprofil längere Zeit aufrecht. Es handelt sich um eine komplett per PC gesteuerte, einfach zu bedienende elektronische Anlage, mit einer Datenbank zur Kontrolle der Rückverfolgbarkeit usw.

Auch wird bei dieser Ausgabe der ENOMAQ eine innovative Entwicklung zur Weinfiltrierung die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es handelt sich um neue Filter aus Zellulosefasern aus regenerierbaren und ökologischen Rohstoffen, die nach ihrer Benutzung als Kompost verwendet werden können. Ihre hohe Reinheit gewähreleistet, dass der Wein, der gefiltert werden muss, sich nicht verändert, während ihre Komposition und Struktur das Tropfen bis zu 95% reduzieren. Verglichen mit den konventionellen Tiefen-Filtrierplatten reduzieren diese Filter das Vor- und Nachspülen bis zu 50%.

Ebenfalls für die Weinbehandlung wird ein mobiler Dekantierer für Schaumweine vorgestellt werden, der für kleine Weinkellereien ebenso wie für Grossbetriebe geeignet ist. Es handelt sich um ein einfach zu handhabendes mechanisches Dekantiersystem, das auf programmierbaren verschiedenen Anhebe- und Drehbewegungen eines einzigen kippbaren Containers basiert. Diese Bewegungen ändern die Position der Flasche von 0º bis 90º zur vertikalen Achse und drehen den Flaschencontainer um 360º zur horizontalen Achse. Dieses System beschleunigt den Prozess und spart Zeit und Personalkosten.

Auch auf dem Sektor önologischer Produkte und Labormaterial wurden zahlreiche Neuheiten vorgestellt. Besonders zu erwähnen ist ein fortschrittlicher automatischer Dichtemesser zur Bestimmung des Alkoholgehalts; seine hauptsächliche Neuheit besteht in einer Videomikrokamera, die die Bläschen in der Probe visuell zeigt, damit sie gegebenfalls eleminiert werden können. Damit werden die Fehler durch nicht erfasste Bläschen beim Messen mit den traditionellen Messsystemen vermieden. Ebenfalls gezeigt wird eine leistungsfähige Anlage für einfache und sofortige Analyse, die in 2 Minuten ohne Reagenzen und mit einigen Tropfen der Probe die hauptsächlichen Komponenten der Maische, der Maische im Ausbau und des fertigen Weins analysiert. Wegen ihrer reduzierten Grösse, ihrer hohen Präzision und ihrer einfachen Handhabung ist diese Anlage eine rentable und schnelle Alternative zu den traditionellen Analysen.

Auf der gleichen Linie wird ein tragbares Oxymeter vorgestellt werden, das den in Weinen aufgelösten Sauerstoff mittels einer Technologie misst, die den Kontakt zwischen der analysierten Probe und dem Sauerstoff in der Luft ausschliesst.  Dieses Gerät arbeitet mehr als 350 Stunden autonom und misst schnell und präzise direkt an der Flasche oder im Lagerdepot des Weins, indem der Tank an die Messkamera angeschlossen wird und die Probe per Schwerkraft zirkuliert.

Eine weitere interessante Anlage, die auf der Messe zu sehen sein wird, ist ein mikrobiologisches Schnellerfassungssystem, das statt der 5 odrr 6 üblichen Tage in nur 10 Minuten bestimmt, ob die analysierte Probe frei von Schimmel und Hefe ist. Damit wird die Qualität in Realzeit kontrolliert und Korrekturen können sofort entschieden werden. Das System basiert auf der Kombination von Membranfiltern mit der durch das ATP (Adenosín-Triphosphat) erzeugten Bioluminiszenz, sodass   schnell und präzise Mikroorganismen erfasst werden können. Diese vollständig automatisierte Lösung kann im Laufe des ganzen Getränkeherstellungsprozesses einschliesslich des Endprodukts, der Rohstoffe und des Wassers der Reinigungszyklen benutzt werden.

Auch für die Qualitätskontrolle des Öls wird auf der OLEOMAQ ein neues Analysesystem vorgestellt werden, mit dem die Qualitätsparameter des Öls in allen Produktionsphasen evaluiert werden können. Es basiert auf einem spezifischen Photometriesystem zum schnellen, sicheren und zuverlässigen messen von Säure, Peroxyden, Poliphenolen und K270. Besonders erwähnenswert ist es wegen seiner niedrigen Kosten und seiner einfachen Benutzung, wodurch es sich für jeden Ölhersteller eignet.

Zuletzt und als innovatives önologisches Produkt ist eine Flüssigkeit zur optimalen Klärung des Weins und der Reduzierung unerwünschter Tannine zu nennen. Sie ist leicht anzuwenden und eine gute Alternative für die Klärung. Sie basiert auf speziellen Gelatinen zusammen mit schwerem molekularem Kollagen und kann dem Wein direkt zugefügt werden; ausserdem enthält sie weder Kasein noch Allergene.

Hinsichtlich Anlagen und Aufbereitungsmaterial, Projekten und Nebenindustrie des Wein- und Olivenanbaus sind besonders die zahlreichen Computerprogramme wie ein komplettes ERP für das Management von Weinkellereien und generell Getränkeunternehmen zu erwähnen, das das Management der Rückverfolgbarkeit mittels technischer Karteikarte des Produkts optimiert. Dieses Programm zeigt auf einem einzigen Bildschirm eine Zusammenfassung der Herstellungsprozesse und des Ausbaus des Weins, was eine erschöpfende Kontrolle der Rückverfolgbarkeit ab einer bestimmten Zahl des Produkts ermöglicht. Auf der gleichen Linie ist eine interessante und nützliche Lösung für die Kontrolle von Weinkellereien bestehend aus modulärer Soft- und Hardware mit offener Architektur und für Weinkellereien jeder Grösse besonders zu erwähnen. Sie kontrollieren Temperaturen, Gärungen, Ambiente, Maschinen usw. und können an Ort und Stelle oder Remote angewendet werden.

Ein weiteres Managementsystem, das vorgestellt wird, kontrolliert die Fässer mittels eines Barcodes; es benutzt Etiketten und Lektore, mit denen leicht und einfach der Fassbestand einer Weinkellerei verwaltet werden kann und damit zu einer besseren Rückverfolgbarkeit des Weins beiträgt. Mit diesem System erkennt man zum Beispiel sofort und leicht die Menge an innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgefüllten, gereinigten oder montierten und demontierten Fässern. Ausserdem können am Fuss des Fasses die Ausbautage eines Weins, der Typ der bei seiner Herstellung benutzten Fässer und alle für ein optimales Management der verschiedenen Prozesse erforderlichen Daten kontrolliert werden. Schliesslich ist noch eine weitere Lösung zur Kontrolle der Rückverfolgbarkeit des Weins von der Rebe bis zur Spedition mittels RFID und WIFI Technologie und ihre Interaktion mit PDAs und einer spezifischen Software des Systems besonders zu erwähnen.

Bei der Nebenindustrie des Weinanbaus ist eine neue Kläranlage zu würdigen, die auf die Abflüsse des Weinanbaus ebenso wie auf die der Planzenschutzmittel einwirkt. Bis jetzt waren verschiedene Anlagen für die beiden Rückstände nötig, während mit dieser Kläranlage eine einzige Investition ausreicht, um eine Belastung des Ökosystems durch diese Abflüsse auszuschliessen.

Bezüglich Maschinen für die Verarbeitung der Traube und der Olive wird eine Entrappungsmühle mit Schutzgasinjektionssystem (manuell-automatisch) vorgestellt werden, die die weisse Traube in neutralem Umfeld erstklassig entrappt, die Oxydierung der Traube ausschliesst und infolgedessen die Qualität der Maische und des Endprodukts in der Flasche garantiert. Die Anlage ist mit einem oberen Trichter zur Aufnahme der Traube, einem Förderband, das die Traube an die Entrappungsmühle bringt, einer Inertisierungs- und Entrappungsanlage, einem Maischegerät, Pumpanlage, Schaltkasten und Oxymeter ausgestattet, das automatisch das Schutzgas dosiert.

Auf dem gleichen Sektor werden ausserdem neue und hochentwickelte Kontrollsysteme für die Pressen wie das der Maischeaufnahmewanne zur Messung der abgetropften Maische zu sehen sein; diese Messungen werden an den Automaten übertragen, der anhand dieser Daten die Abtropf- und Presszyklen sowie alle anzuwendenden Pressparameter definiert. Das vereinfacht radikal die Handhabung der Presse und der Bediener muss keine komplexen technischen Entscheidungen mehr treffen.

Zuletzt ist noch eine Anlage mit maximaler Präzision zur automatischen Auslese der Weinernte zu erwähnen. Mit dieser Maschine kann der Bediener die Auslese je nach dem gewünschten Objektiv und der anfänglichen Qualität der manuell oder mechanisch entrappten Weinernte einstellen. Ausserdem kann er ausschliesslich die gesunden und ganzen oder auch aufgeplatzten Beeren mit kleinen Blattstielen bewahren; auch kann er Fremdkörper, Planzen, unreife Beeren usw. eleminieren.

Die innovativsten Maschinen der TECNOVID und OLEOTEC 2009

Die Agrartechniken für den Wein- und Olivenanbau richten sich mit immer multifunktionelleren Maschinen und fortschrittlicheren, die Umwelt schützenden Techniken weiter auf die Modernisierung und Suche nach Qualität. Nach den Unternehmen zu urteilen, die bei dieser Ausgabe 2009 ihre Innovationen ausstellen, werden in beiden Salons eine Fülle an technischen Neuheiten zu sehen sein.

Auf dem Sektor grosser Maschinen sind die modernen, hochleistungsfähigen und ertragreichen Traktore speziell für den Wein- und Obstanbau besonders zu erwähnen, die speziell entwickelt wurden, um den Komfort des Fahrers bei seiner Arbeit zu gewährleisten. Dies trifft auf einen neuen Traktor mit einer geräumigen und bequemen verglasten, auf geräuscharmen Blöcken montierten Einzelkabine zu, wodurch der Fahrer und seine Umgebung von Vibrationen und Motorgeräuschen nicht belästigt werden. Ausserdem sind auf dem Dach spezielle Antipollenfilter montiert, die die Gesundheit des Fahrers schützen und umweltschädliche Abfälle reduzieren; an den Türen befinden sich selbstreinigende Filter, die zusammen mit einem leistungsfähigen Ventilationssystem Frischluft im Innern permanent gewährleisten. Ausserdem minimiert das Design dieser Kabine mit seiner auf ein Mindestmass reduzierten Höhe die Schäden, die die Maschinen gewöhnlich an den Anpflanzungen bei ihrer Fahrt durch die Reihen verursachenn.

Eine andere innovativa Maschine ist die Zahnradegge (Scheiben) zum pflügen bis zu 200 mm Tiefe und Arbeiten bei hoher Geschwindigkeit. Diese schnelle Egge mit einer reduzierten Arbeitsbreite und reduziertem Gewicht ist für Arbeiten im Wein- oder Obstanbau geeignet. Die Scheiben sind getrennt, haben Gummistossdämpfer und ihre gezahnte Form ermöglicht die Penetration und das Zerkleinern der Abfälle, sodass in kurzer Zeit optimal gearbeitet werden kann.

Auch durften die Neuheiten bei den Weinlesemaschinen wie die mit einem linealen Trauben-Entrappungssystem ausgestattete, mit einen Auslesetisch verbundene Maschine nicht fehlen, die  Fremdkörper wie Blätter, Ranken und Blattstiele trennt. Mit dieser Maschine erhalten die Weinkellereien eine für die Kelter bereite Traube, ohne dass sie vorher durch die Entrappungsmühle laufen muss.

Auch wird eine neue elektrische Köpfmaschine mit Scheidmodulen und Elektromotoren der letzten Generation vorgestellt, die von einem auf der Zapfwelle des Motors direkt motierten Wechselstromgenerator gespeist wird. Damit arbeitet die Maschine mit sauberer Energie und ohne Verunreinigung, da weder hydraulischen Schläuche noch Elektroventile wie bei den traditionellen Maschinen existieren. Ausserdem eignet sie sich dank ihrer modulären Konzeption für jeden Weinanbau. Sie ist wirtschaftlicher und leichter als die hydraulischen Maschinen und benötigt viel weniger Wartung. Ein weiteres innovatives Werkzeug ist eine elektrische Motorsäge mit Lithium-Ion-Batterie; vorteilhaft sind ihr reduziertes Gewicht, keine Vibrationen, sie ist geräuschlos, verunreinigt nicht und hoch leistungsfähig, einfach zu handhaben und schneidet sehr präzise.

Bei dieser Ausgabe wird auch eine Häckselmaschine mit Ladekit für Wein- und Olivenanbau vorgestellt, damit die Reste der Abastung als Biomasse verwendet werden können. Die Abfälle werden über 2  Vorschübe aufgenommen und gegen einen Rotor mit Hämmern gerichtet, der sie so verkleinert, dass sie entweder im Boden deponiert oder auf Anhänger oder in Säcke geladen werden können. Eine andere Maschine, die die Aufmerksamkeit erregen wird, ist ein automatisches Entblätterungsgerät für Rebstöcke mit einfachem und umkehrbarem Kopf, sodass der gleiche Kopf die beiden Seiten entblättert und dadurch viel wirtschaftlicher als die traditionelle Doppelkopfmaschine ist.

Zum Schluss sind auch die Beiträge im Sektor der Reb- und Baumschulen wie zum Beispiel eine neuer Weinrebe zu erwähnen, die bessere Resultate bei Substitutionen bietet. Diese Pflanze ist hoch widerstandsfähig gegen Pilze der Holzkrankheit, da besonders der Weinstock I-1237 mit Trichoderma atroviride geimpft ist. Ausserdem ist sein Substrat mit ”Michorrizas” (ein vorteilhafter Pilz) gegen schon verwurzelte Pflanzen angereichert.

Eine weitere Neuheit in diesem Bereich sind die 8 cm hohen Olivenbaumsetzlinge ohne Topf im Paper-Pot-System mit 6 cm Durchmesser. Bei diesem System ist der Wurzelballen in ein kompostierbares Papier mit Torf- und Düngercharaktristiken wie der Kunststofftopf gehüllt; diese Hülle bieten dem Wurzelsystem der Pflanze einen besseren Schutz, bei der Pflanzung erleidet die Wurzel keinerlei Schaden und die Verluste sind infolgedessen geringer. Ausserdem werden mit dem Paper-Pot die Ausgaben des Abfallmanagements vermieden, da der Kunststoff nicht entsorgt werden muss.

Herausgegeben von:				Im Namen von:

ALARCÓN & HARRIS			ENOMAQ  Internationale Salon für Weinherstellung, 		  Kommunikations-				Abfüllmaschinen und Kellereiausrüstungen

und Marketingberater			und TECNOVID Internationale Salon für Weinanbautechniken

Avda. Ramón y Cajal, 27			Apartado de Correos 108

28016 MADRID				50080 ZARAGOZA

Tel:  +34 91 415 30 20			Tel:  +34 976 76 47 00

Fax: +34 91 415 30 20			Fax: +34 976 33 06 49

E-Mail:info@alarconyharris.com		E-Mail: comunicacion@feriazaragoza.com

Web: www.alarconyharris.com		Web: http://www.enomaq.com/

Daten: 10-13 Februar 2009