29 de Octubre de 2014

EL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE ALCÁZAR DE SAN JUAN YA CUENTA CON CUATRO TITECH AUTOSORT DE TOMRA SORTING

La última remodelación del Centro de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) incluye dos nuevos equipos de separación óptica TITECH autosort 4. Un equipo trabaja sobre la línea de planares y el otro equipo sobre la línea de rodantes y han supuesto la optimización de la actividad de recuperación de la planta.

El Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Mancomunidad de Servicios Comsermancha, situado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), recibe diariamente más de 200 toneladas de residuos, procedentes de los 21 municipios y 2 pedanías que conforman la mancomunidad. Comsermancha atiende así a una población total de 169.000 habitantes, y su actividad se centra en la recogida, tratamiento y posterior eliminación de la fracción rechazo en depósito controlado y gestión de biogás.

Las sucesivas automatizaciones de la planta, los modernos sistemas de tratamiento y la incorporación de las nuevas tecnologías en los procesos de clasificación del Centro de tratamiento de RSU han colocado a los ayuntamientos que componen la mancomunidad a la cabeza de los municipios españoles que gestionan de manera integral sus residuos.

El Centro de tratamiento dispone de equipos avanzados, que incluyen la tecnología de clasificación por sensores de TOMRA Sorting. Tiene dos líneas de clasificación: una para tratar fracción resto, procesando 70.000 t/año, y otra para la fracción procedente de la recogida selectiva de envases ligeros, que procesa alrededor de 1.500 t/año.

Desde 2007 la planta ya contaba con 2 equipos TITECH, que posteriormente, en 2013, han sido actualizados y complementados con los dos nuevos equipos TITECH autosort 4, de última generación. Se trata de 2 separadores ópticos dotados de sensores espectrométricos de cercano infrarrojo (NIR), que permiten reconocer y clasificar con total precisión gran cantidad de materiales en función del tipo y composición, obteniendo fracciones de alta pureza.

Mayor productividad y mejores condiciones laborales con TITECH autosort 4

Uno de los TITECH autosort 4 con un ancho útil de 2.000 mm está configurado para la separación de papel y cartón; y el otro, con un ancho útil de 1.400 mm, se ha configurado en doble track para la selección de PET y PEAD. Esta incorporación ha permitido optimizar los procesos de recuperación de la planta, de forma que, en el caso del papel/cartón se ha incrementado la recuperación total en más de un 2 %; mientras en la recuperación de residuos en general, de 70.000 t/año, se ha conseguido pasar del 3 % anterior a un 6 % actual.

Las avanzadas características técnicas del TITECH autosort 4 han aportado beneficios claros en términos de productividad, pero también en cuanto a los procesos del trabajo en la planta. En opinión de Jesús Sánchez Vela, jefe de planta, “la principal ventaja es el incremento de la recuperación, con los beneficios medioambientales que ello conlleva. También ha mejorado la calidad del trabajo del personal de la planta, centrando su desempeño sobre todo en control de calidad de los materiales seleccionados y supervisión de los equipos. Además, la posibilidad de poder configurar fácilmente la selección de los subproductos a seleccionar facilita la configuración de la planta según las necesidades de funcionamiento”.

Fácil mantenimiento y ahorro energético

El TITECH autosort 4 exige un menor mantenimiento que el modelo anterior, ofrece más facilidad para su limpieza y un menor consumo. El nuevo concepto del bloque de válvulas se traduce en mayor precisión y rapidez, y la tecnología FLYING BEAM® permite ahorros de hasta un 70 % de consumo eléctrico, al incorporar el módulo de iluminación en el interior del propio escáner. Además, el diseño compacto y simplificado del equipo hace que su mantenimiento también sea mínimo, con el consiguiente ahorro en tiempo de inactividad y mano de obra.

”La experiencia hasta el momento es positiva. El nuevo diseño de lámparas y altura de los escáneres reduce muchísimo el mantenimiento, sobre todo cuando funcionan con la fracción resto, donde antes se precisaban de una labor de limpieza más intensa. Además, estos nuevos equipos incorporan un sistema neumático que, con solo pulsar un botón, permite limpiar fácilmente el bloque de válvulas y ajustar la posición del mismo” afirma Sánchez Vela.

“La adaptación a los nuevos equipos ha sido fácil. Si bien teníamos experiencia con los equipos TITECH anteriores, el nuevo TITECH autosort 4 tiene una interfaz sencilla y es fácil de utilizar y configurar a nivel de usuario. Además es importante que siempre podamos contar, en caso de duda, con el apoyo del servicio técnico de TOMRA Sorting” concluye.

Acerca de TOMRA Sorting Recycling

TOMRA Sorting Recycling, es una línea de negocio dentro de TOMRA Sorting Solutions. Suministra sistemas de clasificación automatizados bajo la marca TITECH, que fue fundada en 1996. Su departamento de I+D se encuentra en Alemania, donde se ubica el que es actualmente el mayor centro de pruebas de sistemas de clasificación automatizada del mundo. Hoy hay más de 4.000 unidades TITECH están operativas en 40 países. Para más información visiten www.tomra.com/recycling

TOMRA Sorting Solutions incluye tres líneas de negocio líderes en sistemas de clasificación automatizados basados en sensores y tecnología de procesamiento: TOMRA Sorting Recycling, TOMRA Sorting Food y TOMRA Sorting Mining. Esto convierte a la empresa en uno de los líderes mundiales en tecnología de clasificación basada en sensores con más de 10.000 unidades funcionando en más de 80 países de todo el mundo. La sociedad matriz, TOMRA Systems ASA, se encuentra en Noruega y les proporciona el respaldo financiero necesario.

Puede encontrar más información sobre TOMRA Sorting Solutions en su página web www.tomrasorting.com.

Contacto con los medios

Emitido por:						En nombre de:

ALARCÓN & HARRIS					TOMRA Sorting

Asesores de Comunicación y Marketing		C/ Jaume I, num. 2 Entresuelo

Avda. Ramón y Cajal, 27				17480 Roses  -

28016 MADRID					GIRONA

Tel: (34) 91 415 30 20					Tel: (34) 972 15 43 73

E-Mail:info@alarconyharris.com			E-mail: Judit.jansana@tomra.com

Web: www.alarconyharris.com			Web: www.tomra.com/recycling