Case mit erweiterter und verbesserter Kompakt- und Raupenkompaktlader-Palette

Paris, 20. April 2015

Case Construction Equipment hat seine Kompakt- und Kompaktraupenlader-Palette um vier neue Modelle erweitert und präsentiert eines der etablierten Modelle mit verbesserter Leistung und Tier-4-Final-Technologie. Das Unternehmen reagiert damit auf die vielfältigen Anforderungen, die an seine Maschinen gestellt werden. Die Neuzugänge mitgezählt umfasst die Palette jetzt neun Kompaktlader und vier Kompaktraupenlader, die durch enorme Leistungsstärke, außerordentlich gute Sicht und hohen Bedienerkomfort überzeugen. Hinzu kommen die überragende Stabilität aufgrund des langen Radstands und die optimierte Gewichtsverteilung von 30 % im Frontbereich und 70 % am Heck.

Mehr Produktivität, weniger Abgasemission und niedrigere Kosten

Alle neuen Modelle haben starke 3,4-l-Turbomotoren mit wartungsfreier Tier-4-Final-kompatibler Motortechnologie von FTP Industrial. Dank dieser bewährten Technologie bieten die Motoren bis zu 10 % mehr Leistung. Additive oder Partikelfilter sind nicht erforderlich, wodurch maximale Einsatzzeiten bei minimierten Wartungs- und Betriebskosten ermöglicht werden. Der sparsame Verbrauch dieser äußerst effizienten Motoren senkt die Betriebskosten zusätzlich.

Die neuen Kompakt- und Kompaktraupenlader bewältigen selbst die anspruchsvollsten Einsätze problemlos: höheres Drehmoment und höhere Losbrechkräfte sorgen für schnellere Taktzeiten und steigern entsprechend die Produktivität.  Die High-Flow-Konfiguration bietet zusätzliche Durchflussmenge für  Anbauwerkzeuge mit erhöhtem Ölbedarf. Die Leistung sowohl der Standard– als auch der High-Flow-Hydraulik wurde bei den neuen Modellen weiter gesteigert. So bietet das Modell SR210, das den SR200 ersetzt, eine um 8 % höhere Durchflussmenge in der standardmäßigen Zusatzhydraulik (92 l/min) und 6 % mehr in der High-Flow-Konfiguration (123 l/min).

Zusätzliche Modelle für vielfältige Anwendungen

Dank zusätzlicher Modelle bietet Case nun eine Kompaktladerpalette an, die eine größere Vielfalt an Kundenanforderungen erfüllen kann. Das Modell SR240 ist ein Kompaktlader aus dem oberen Segment, der mit Drehmoment und Losbrechkräften besticht. Eine ideale Maschine für Kunden, die hohe Leistung für anspruchsvolle Grab- und Schubeinsätze verlangen. Der neue  Kompaktlader SV280 mit Vertikalhubkinematik bietet erstklassige 2630 mm Überladehöhe, womit er optimal für Hub- und Transportarbeiten geeignet ist. Der neue Kompaktraupenlader TR310 mit Radialhubkinematik ist eine weitere brandneue Entwicklung mit hoher Losbrechkraft und Nutzlast. Dieses Modell hat mit  400 mm Raupenketten einen besonders geringeren Bodendruck bei höherer Stabilität und Traktion. Diese Maschine eignet sich ideal für den Einsatz im Landschaftsbau, Wohnungsbau und in der Landwirtschaft.

Überlegener Bedienerkomfort

Sämtliche neuen Modelle sind mit der gleichen geräumigen Kabine wie auch die übrigen Maschinen der Palette ausgestattet. Sie bietet exzellente Rundumsicht, gefederte Sitze und ergonomische Bedienelemente. Niedrige Geräuschpegel und weniger Vibrationen dank der modernen Motortechnologie erhöhen den Bedienerkomfort an langen Arbeitstagen.

Neue und verbesserte Modelle:

| Kompaktlader | SR210 | SR240 | SV280 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutzlast [kg] (50 % Kipplast) | 905 | 1.090 | 1.270 |  |
| Hubkinematik | Radial | Radial | Vertikal |  |
| Betriebsgewicht [kg] | 3.160 | 3.350 | 3.670 |  |
| Motorleistung [PS] | 74 | 74 | 74 |  |
| Drehmoment [Nm] | 314 | 314 | 314 |  |
| Abgasnorm | Tier 4 Final / Stufe IIIB | Tier 4 Final / Stufe IIIB | Tier 4 Final / Stufe IIIB |  |
| Losbrechkraft [kN] | 32,3 | 39,4 | 33,7 |  |
| Höhe Schaufeldrehpunkt [mm] | 3.124 | 3.175 | 3.302 |  |
| Max. Ausschütthöhe [mm] | 2.495 | 2.560 | 2.630 |  |

| Kompaktraupenlader | TR270 | TR310 |
| --- | --- | --- |
| Nutzlast [kg] (50 % Kipplast) | 1.225 | 1.405 |
| Hubkinematik | Radial | Radial |
| Betriebsgewicht [kg] | 3.750 | 4.027 |
| Motorleistung [PS] | 74 | 74 |
| Drehmoment [Nm] | 314 | 314 |
| Abgasnorm | Tier 4 Final / Stufe IIIB | Tier 4 Final / Stufe IIIB |
| Losbrechkraft [kN] | 32,3 | 38,6 |
| Höhe Schaufeldrehpunkt [mm] | 3.124 | 3.124 |
| Max. Ausschütthöhe [mm] | 2.495 | 2.495 |

Von unserer Website können Sie Texte, Videos und Bilddateien in hoher Auflösung (JPG 300 DPI, CMYK) zu dieser Pressemeldung herunterladen: www.casecetools.com/press-kit

Case Construction Equipment vertreibt auf der ganzen Welt ein komplettes Angebot verschiedenster Baumaschinen, darunter Baggerlader (Marktführer), Raupen- und Mobilbagger, Motorgrader, Radlader, Kompaktlader, Raupenkompaktlader und Allweg-Stapler. Über das internationale Händlernetz bietet Case seinen Kunden eine professionelle Partnerschaft – mit leistungsfähigen Maschinen und einem Kundendienst der Spitzenklasse, branchenführenden Garantieleistungen und flexiblen Finanzierungslösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.Casece.com.

Case Construction Equipment ist eine Marke von CNH Industrial N.V., einem weltweit führenden Hersteller von Investitionsgütern. Das Unternehmen ist an der New Yorker Wertpapierbörse (NYSE: CNHI) und beim elektronischen Wertpapierhandel der Italienischen Börse (MI: CNHI) registriert. Weitere Informationen finden Sie online unter: www.cnhindustrial.com.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Lutz Holthaus  (C2 Marketing für ALARCON & HARRIS)

Tel.: +49 2392 913 465

E-Mail: presseservice@c2marketing.de