Case presenta cargadoras de neumáticos ecológicas y confortables en Intermat 2015

Turín, 20 de abril de 2015

Case Construction Equipment presenta en la feria Intermat 2015 la nueva gama de cargadoras de neumáticos, que generan menos emisiones en seis meses que una cargadora de 1996 en un día. Las máquinas de la Serie F incorporan cuatro soluciones beneficiosas para el operador y exclusivas de Case para aplicaciones de canteras, manipulación de residuos y construcción: la tecnología propia Hi-eSCR, el motor trasero, la transmisión de 5 velocidades Proshift y el cubo de refrigeración para trabajo pesado. Además, los clientes de Case disfrutarán de una visibilidad excelente también por la noche gracias al alumbrado LED de gran eficacia y al excepcional confort para jornadas de trabajo prolongadas.

Tecnología de bajas emisiones: Case opta por una solución sencilla y eficaz con Hi-eSCR

La Serie F cumple la normativa Stage IV / Tier 4 Final de la UE con la tecnología Hi-eSCR desarrollada por FPT Industrial, la empresa hermana de Case. Utiliza el experimentado sistema SCR introducido por FPT en los camiones en 2004 y en las cargadoras de neumáticos Case en 2011, y no necesita filtro de partículas ni válvula EGR. Este diseño único que utiliza solo componentes sin desgaste no necesita mantenimiento y aprovecha eficazmente el combustible.  El sistema necesita menos componentes, no afecta al aceite del motor y, como no necesita filtro de partículas diésel ni refrigeración extra, el capó del motor es más pequeño y permite mejor visibilidad trasera. Otra ventaja es la seguridad de la cargadora de neumáticos cuando se mueve cerca de materiales inflamables, pues la temperatura máxima del escape es de 200 C, menor que con filtro de partículas. Esto es particularmente útil en tareas como la manipulación de materiales en centros de reciclaje de madera, por ejemplo.

Cubo de refrigeración para trabajo pesado que mejora la eficiencia de refrigeración y la fiabilidad

El diseño único, con cinco radiadores montados en forma de cubo, en lugar de superpuestos, garantiza un flujo constante de aire fresco y limpio desde los lados y desde arriba. Esta estructura de cubo también facilita el acceso para que la limpieza sea más sencilla.

Ahorro de combustible y aumento de la productividad con Proshift y motor trasero

Los modelos de hasta 20 toneladas incoporan la eficiente transmisión Proshift de 5 velocidades que permite al operador aprovechar mejor el extraordinario par. El bloqueo ahorra hasta 2 litros de combustible por hora y mantiene ciclos más rápidos que una transmisión convencional. La productividad de estos modelos aumenta gracias al motor trasero, que contribuye a mejorar la distribución del peso y aumenta la carga útil de la cuchara en un 15% en comparación con otras cargadoras del mismo peso.

Eficaz alumbrado LED que prolonga la jornada de trabajo por la noche

Un alumbrado eficaz es vital para los clientes, que necesitan que sus cargadoras trabajen en situaciones de luz débil, por ejemplo durante los meses de invierno en los países nórdicos, donde anochece pronto, o cuando utilizan las máquinas en tres turnos que terminan bien entrada la noche. Las máquinas de la nueva Serie F ofrecen un eficaz paquete de iluminación con 6 luces LED que proyectan un haz de largo alcance de más de 21.000 lumen de potencia lumínica.

Asiento de lujo para la mayor comodidad de su clase

Los operadores de cargadora pasan largas horas a los mandos de una máquina rápida y potente, por lo que el confort es un aspecto vital. Case se ha asociado con los expertos en asientos Grammer para crear el asiento de cuero Premium de la Serie F, que ofrece una protección sobresaliente frente a golpes repetidos y vibraciones. El material absorbente de baja frecuencia garantiza una conducción suave a todas las velocidades, el aislador delantero y trasero aumenta el confort sobre terreno irregular y la mejor suspensión activa de su clase con ajuste automático electrónico del peso y un sistema dinámico de amortiguación asegura la máxima comodidad. Los reposabrazos ajustables, el asiento muy ancho, el respaldo alto y ajustable, el reposacabezas ajustable y la altura ajustable en 80 mm permiten al operador personalizar la configuración del asiento para crear la posición de trabajo perfecta.

| SERIE F | 621F | 721F | 921F | 1121F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga útil de la cuchara | 4,3 t | 5,4 t | 7,1 t | 9,1 t |
| Potencia máxima | 128 kW | 145 kW | 190 kW | 259 kW 347 CV |
|  | 172 CV | 195 CV | 255 CV |  |
| Par máximo | 730 Nm a 1600 rpm | 950 Nm a 1300 rpm | 1300 Nm a 1300 rpm | 1604 Nm a 1100 rpm |
| Transmisión | Powershift | Proshift | Proshift | Powershift |

Visitando nuestra página web podrá descargar textos, imágenes y vídeos en alta definición relacionados con este comunicado de prensa (jpg 300 dpi, CMYK): www.casecetools.com/press-kit

Case Construction Equipment vende y mantiene una línea completa de maquinaria de construcción en todo el mundo, que incluye  el n.º 1 en retrocargadoras, excavadoras, motoniveladoras, cargadoras de neumáticos, rodillos vibradores de compactación, dozers de cadenas, minicargadoras, cargadoras compactas de cadenas y carretillas elevadoras todoterreno. A través de los concesionarios Case, los clientes tienen acceso a un auténtico socio profesional con equipo y servicio postventa de categoría internacional, garantías líderes del sector y financiación flexible. Encontrará más información en www.casece.com.

Case Construction Equipment es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de equipo, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNH) y en el  Mercato Telematico Azionario de la Bolsa Italiana (MI: CNHI). Encontrará más información sobre CNH  Industrial en la página web www.cnhindustrial.com.

Para más información, contactar con:

Nuria Martí (ALARCON & HARRIS)

Tel: +34 91 415 30 20

Email: nmarti@alarconyharris.com